## Slide 1: 德国Lovibond ®罗威邦PTV 系列在线高精度浊度仪
～张四龙
德国Tintometer集团
中国区销售总监

## Slide 2: PTV 系列在线浊度仪产品应用背景
PTV-面向未来的产品！
满足您现在&未来需要的产品！

## Slide 3: PTV 系列在线浊度仪产品应用背景
各个国家对饮用水浊度要求越来越高:
美国US EPA（ Environmental Protection Administration）： 95%以上时间<0.3 NTU,最高值为1NTU。很多水厂签署了安全饮用水合作伙伴协议，其标准是< 0.1NTU.
日本（Ministry of Environment Japan） ：0.1 NTU
https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/eng/quality
韩国（Environment Administration of the Republic of Korea）： 0.3 NTU , 通常饮用水厂的出厂指标达到0.05 NTU http://english.seoul.go.kr/wp-content/uploads/2014/06/Seoul-Tap-Water-Arisu-English1.pdf
原因之一：将水的浊度降低到1.5NTU时，有机物去除60%左右，浊度降到0.5NTU时，有机物去除80%左右，浊度降到0.1NTU时，绝大多数有机物可以去除。
采用膜过滤，可以将水的浊度降低到0.02NTU.

## Slide 4: PTV 系列在线浊度仪产品应用背景
对浊度检测的要求在提高——对亚微米过滤颗粒感应检测能力
国际上公认0.1nm~100nm为纳米尺度空间，100nm~1000nm(0.1-1微米)为亚微米体系
传统过滤
亚微米过滤
纳米过滤
细菌的直径一般在：0.5-5微米之间，部分处于亚微米范围。

## Slide 5: PTV 系列在线浊度仪产品应用背景
对浊度检测的要求——满足过滤过程优化管理的需要

## Slide 6: PTV 系列在线浊度仪产品应用背景
PTV系列在线浊度仪--低量程，高精度，高灵敏度。用于监测低于10 NTU或FNU的水质，特别是可以用于检测低于0.05 NTU的，浊度增量变化小于0 .0005 NTU(0.5mNTU)的水质环境中。更灵敏地检测反应水中细菌等亚微米级物质。
减少可饮用或处理完成后的工业水的消耗量，节能减排环保！
容易上手使用，简化操作，简化维护
测量抗干扰-抗气泡，水雾冷凝等干扰
使用成本低-不用定期更换光源等部件
更灵敏地反映水中的孢子，细菌，贾弟鞭毛虫等！
更准确和灵敏地监测膜过滤过程！
PTV具有1000/2000/6000四种型号——满足对浊度检测的种种要求

## Slide 7: PTV 系列在线浊度仪产品应用背景
由德国Tintometer集团旗下全球公认的浊度专家团队开发设计的PTV系列产品，在研发过程中充分考虑了在线浊度监测的各个方面：提高测量精度、减少耗水量，降低运行成本，以及，简化安装设置、日常测量和控制、常规程序，如涉及校准、验证和维护以及数据获取和管理等方方面面。
设计出了精致，紧凑，易用，高精度的PTV系列产品。
Michael J. Sadar和他的专家开发团队

## Slide 8: PTV 系列在线浊度仪产品应用背景
4种配置型号——总有一款适合您！
PTV 1000 WL：400 to 600 nm白光/EPA
PTV 1000 IR ：860 nm/红外光源/ISO
PTV 2000： 660 nm红光光源/EPA
PTV 6000： 685 nm，Class 1级激光光源/ EPA

## Slide 9: 德国Tintometer集团公司历史
创始于1885年，130 年水质分析和颜色测量产品开发生产历史
专业的试剂和仪器生产商
全球唯一绿色试剂生产商
总部位于德国多特蒙德。

## Slide 10: 德国Tintometer集团Lovibond®产品
水质分析产品
颜色测量产品
罗威邦®
罗维朋®

## Slide 11: PTV产品介绍
PTV 系列在线浊度仪简介
PTV系列在线浊度仪主要特点
  高精度和可靠性
  专家研发团队设计的专业技术配置--内置专利除气泡装置，无玻璃测试瓶结构&无测量系统雾化干扰情况
  专利校准验证系统，减少或避免试剂对人体伤害
  降低运行成本，模块化设计，易于维护
PTV系列在线浊度仪选型
PTV系列在线浊度仪操作
PTV系列在线浊度仪维护

## Slide 12: PTV 系列在线浊度仪简介
1）测量模块
2）水流模块
3）电源通讯模块
浊度仪完整套装图片：

## Slide 13: PTV 系列在线浊度仪简介
1.面板安装孔 | 5.智能设备安装位 | 9.接线盒 | 13.进出水管理装置排水口 | 17.排水口/取样口
2.安装夹板 | 6.触摸屏界面 | 10.水流模块排空口 | 14.安装背板 | 18.内置流量指示计
3.测量模块 | 7.水流模块 | 11.水流模块排空接头 | 15.流量控制阀(针阀) | 19.稳压装置安装位
4.测量模块支架（用于清洗维护） | 8.除泡装置 | 12.进出水管理装置 | 16.进水开关阀 | 20.除泡装置锁
浊度仪+安装附件套装图片：
侧视图

## Slide 14: PTV 系列在线浊度仪简介
 | PTV1000 |  | PTV2000
量程 | 0.0001 to 100 NTU |  | 
准确度 | 白光：≤10NTU时读数的±2% 或 0.015 NTU（取大者） 红外光：≤40NTU时读数的±2% 或 0.005 NTU（取大者） >10NTU,读数的±4% |  | ≤10NTU时读数的±2% 或 0.008 NTU（取大者） >10NTU,读数的±4%
分辨率 | 0.0001 NTU |  | 
重复性 / 精度 | 优于1% （ 1 NTU时） |  | 
检测限 | <0.0005 NTU | <0.0001 NTU | 
水流流速 | 30 to 500 ml/分钟,最佳流速: 50-80 ml/分钟 |  | 
报警功能 | 3设定点报警，每个都配备SPDT继电器， 无源触点，额定电流5A 电阻性负载 230VAC |  | 
光源 | 长寿型,不需要定期更换 |  | 
主要技术参数

## Slide 15: PTV 系列在线浊度仪主要特点
  超高精度和可靠性
  ——无玻璃流通池、测量瓶结构
  ——内置除气泡装置
  ——无测量系统雾化干扰情况
  ——LED光源运行稳定，无需更换光源
  ——高品质，高精密光源和检测器
  降低运行成本, 模块化设计，易于使用，易于维护
  专利校准验证系统，减少或避免试剂对人体伤害

## Slide 16: 测量原理图解：90度散射光测量
光源
检测器
杂光吸收器
超高精度和可靠性
无玻璃测量池设计，防止玻璃测量瓶结构造成的冷凝雾、脏污，静电吸附，划痕等对测量产生的种种干扰问题。
光源位于水面以上，检测光垂直入射水中，检测器位于水中90度方向。
高品质光源和检测器，实现高灵敏度，高精度检测。
光源和检测器一体化设计，保证结构光路稳定性，保证测量准确度和检测限能力
模块化设计-测量模块
水面
实际运行反馈：“水样中的气泡，以及光源和检测器，测量池的水雾冷凝是影响低浊度高精度测量的重要因素！”
低浊度测量情况下，玻璃测量瓶清洁完毕安装回仪器时，瓶身和瓶槽刮擦产生的静电，吸附微小灰尘，将会造成测量错误、、、

## Slide 17: 测量原理图解：
水样入口
测量室
流量指示计
内置除气泡装置
溢流
水样出口
模块化设计-水流模块
超高精度和可靠性
使水面形成镜面，对测量入射光路无干扰。
水路无压力式设计。
避免压力变化造成的气泡在水中释放，从而造成测量错误；
避免水压造成的系统部件渗露，影响正常工作。

## Slide 18: 超高精度和可靠性
2）内置专利除气泡装置
  复杂水流路设计，高效除气泡功能
  采用特殊浸水材质，没有软性易吸附沉淀物的材质
水样入口
测量室
流量指示计
除气泡装置
溢流
水样出口
水流垂直和水平流过除气泡装置，消除气泡
实际运行反馈：“水样中的气泡，以及光源和检测器，测量池的水雾冷凝是影响低浊度高精度测量的重要因素！”

## Slide 19: 超高精度和可靠性
内置专利除气泡装置

## Slide 20: 超高精度和可靠性
3）加热的光源组件
  成功避免了冷凝和雾气的产生，避免了读数错误，并且不需要任何干燥剂！
4）沉入式和加热的光学检测组件
  成功避免了冷凝和雾气的产生，避免了读数错误，并且不需要任何干燥剂！
实际运行反馈：“水样中的气泡，以及光源和检测器，测量池的水雾冷凝是影响低浊度高精度测量的重要因素！”

## Slide 21: 超高精度和可靠性
5）专利的光路设计
  减小杂散光引起的读数偏差和错误。专利杂光吸收器装置-入射光和杂散光“黑洞”，降低杂散光对测量的影响。

## Slide 22: 超高精度和可靠性
6）光源效能校正运算法则运用
  保证光源长寿，准确，高重复性工作
  光源可达到10年运行寿命
  不需要定期更换

## Slide 23: 超高精度和可靠性
水样入口
测量室
流量指示计
水流垂直和水平流过除气泡装置，消除气泡
溢流
水样出口
7）结构设计减少了沉淀的产生，减少了清洗工作量
  防止沉淀，没有任何藏污纳垢的角落
  专利水流动力设计，减少水垢和生物膜产生

## Slide 24: 超高精度和可靠性

## Slide 25: 超高精度和可靠性

## Slide 26: 超高精度和可靠性
PTV2000/6000具有对个体颗粒物更高的灵敏度和检测能力

## Slide 27: 降低运行成本
1、设备采购成本降低
  不需要外置除气泡和清洗装置
2、操作者运行成本降低，模块化设计，易于维护
  无玻璃测量池，大幅减少清洗,更换等工作
  清洗过程简单快速，水流模块结构设计没有任何藏污
  纳垢的角落，不需要特殊工具
  手机APP可快速控制操作（蓝牙）
  3、操作过程运行成本降低
  运行稳定可靠，减少校准次数
  简单，快速，安全的验证和校准过程
  4、低水量消耗，低容量测量槽 (体积比某些品牌小70%) ，此设计，不仅大大减小了水样和校准液用量，同时有效加快了浊度监测响应速度。系统最佳流速为50至80ml每分钟。
  5、长寿性，稳定的LED光源。不需要定期更换。

## Slide 28: 不需要外加除气泡和清洗装置：
降低运行成本
其它品牌在线浊度仪需外加除气泡和玻璃瓶清洗装置。增加了成本，大量的维护量及故障产生点。
外加除气泡装置
玻璃比色瓶清洗装置

## Slide 29: 清洗过程简单快速：
减少人员培训需要
  无玻璃瓶结构，模块化设计，操作过程非常简单，启发性设计的手机APP上提供操作提示
清洗过程简单如下：
  关机，拿下盖子，擦拭清洁，冲洗.
降低运行成本

## Slide 30: 简单，快速，安全的校准过程
T-Cal plus 专利型校准液包装
  防阳光和氧气接触
  无气泡产生
  避免人接触到校准溶液
Timed to 5 minutes & 30 seconds in the UK
降低运行成本

## Slide 31: 验证过程简单快速：
不需要经常校准，日常只需要：
  每月花极短的时间进行验证
  启发性设计的手机APP上提供操作提示
降低运行成本

## Slide 32: 用户操作界面
测量模块
安装背板
(4个安装孔)
接线盒
水样进出管理装置
水流模块机体
1)彩色触摸显示屏控制
2)通过手机APP
控制仪器
双向实时通讯
安装夹板
--快速机体拆装
2种仪器操控方式

## Slide 33: 用户操作界面
PTV 运行展示：
校准
(单点 / 电子零点)
编号
报警及状态信息
蓝牙状态
水流状态
输出信号锁定状态
验证(湿式/干式/ 取样式)
设置
测量数据5米距离清晰可见！

## Slide 34: 手机 App
启发性设计
  提供丰富信息，方便操作者学习使用
  重要操作内容步步提示
  信息获取简单快捷
提供安全设置，提供可追溯性
  使用Bluetooth® 蓝牙或USB线连接浊度仪和移动设备
  可设置密码保护
  对于会改变最终报告结果的设置操作，要求操作者提供名字，以保证结果 的可追溯性.
数据管理和报告
  简单快速方便的浏览数据结果和维护记录

## Slide 35: 手机 App
智慧性界面: 快捷导航菜单结构，常用功能一键直达！
例如：一键进入维护保养状态菜单，将输出信号固定为维护前值。

## Slide 36: 手机 App
智慧性界面: 集成了操作过程的标准化动画操作指示介绍

## Slide 37: 手机 App
智慧性界面: 简便的数据图形或表格调取查看

## Slide 38: PTV 系列浊度仪选型
4种配置型号——总有一款适合您！
PTV 1000 WL：400 to 600 nm白光/EPA
PTV 1000 IR ：860 nm/红外光源/ISO
PTV 2000： 660 nm红光光源/EPA
PTV 6000： 685 nm，Class 1级激光光源/ EPA

## Slide 39: PTV 系列浊度仪选型
Step 1: 确定浊度测量使用环境等具体需求
需求 | 好 | 更好 | 最佳
EPA 标准 |  |  | W, R, L
ISO 标准 |  |  | IR
抗颜色干扰 | WL | Red, L | IR
低杂散光性能 | WL | Red | IR, L
溶解物质的检测能力 | IR | Red, L | WL
亚微米颗粒感应能力 | IR | WL | Red, L
传统过滤性能监控 | IR | WL, Red | L
过滤优化监控 | WL | IR | Red, L
W——PTV 1000 WL：400 to 600 nm白光/EPA
IR——PTV 1000 IR ：860 nm/红外光源/ISO
R—— PTV 2000：660 nm红光光源/EPA
L—— PTV 6000：685 nm，Class 1级激光光源/ EPA

## Slide 40: PTV 系列浊度仪选型
 | PTV 1000 IR | PTV 1000 WL | PTV 2000 | PTV 6000
测量范围 (NTU) | 0.0001 – 100 | 0.0001 – 100 | 0.0001 – 100 | 0.0001 – 20
杂散光 | <0.005 / 5 mNTU | <0.015 / 15 mNTU | 0.008 / 8 mNTU | <0.005 / 5 mNTU
检测限 | 0.0005 NTU | 0.0005 NTU | 0.0001 NTU | 0.0001 NTU
定量限/灵敏度 | Better than 0.005 NTU | Better than 0.005 NTU | Better than 0.001 NTU | Better than 0.001 NTU
准确度 | ± 2% of reading from 0 to 10 NTU ± 4% of reading from 10 to 100 NTU |  |  | 
重复性 | Less than 1% @ 1 NTU/FNU |  |  | 
可选测量单位 | FNU, NTU, mNTU, TE/F, mg/l PSL, mg/l Kaolin, Degree, custom |  |  | 
Step 2: 确定用户具体参数需求

## Slide 41: 设备使用及维护

## Slide 42: 内容目录
仪器维护
  清洗
校准Calibration
验证Validation
结构尺寸图
结构展示图片

## Slide 43: 水流模块和除气泡装置拆装示意图

## Slide 44: 校准过程
可选校准方法：
Lovibond® T-CAL和T-CALplus® 标准液
水样对比
稳定的formazin福尔马肼，瓶装标准液

## Slide 45: 校准过程
液体标准液的种类
T-CALplus™专利预包装型标准液，
1）防止阳光和氧气接触
2）无气泡产生，
3）避免用户接触标准液伤害身体
4）方便废液回收！
瓶装T-CAL标准液
4000 NTU 福尔马肼标准液

## Slide 46: 校准过程

## Slide 47: 校准过程

## Slide 48: 校准过程
废液直接回收！

## Slide 49: 校准过程
手机APP上启发式动画指引操作

## Slide 50: 验证过程
液体标准物验证(T-Cal Plus专利袋装标准液)
取样对比验证
干式固体物验证
可选：

## Slide 51: 验证过程
取样对比验证

## Slide 52: 验证过程
干式固体物验证

## Slide 53: 验证过程
有高，低2种值验证物
检测结果和标准物值进行比对
防误装设计，易于清洗，坚固耐用
干式固体物验证

## Slide 54: 结构尺寸图
140MM
170MM
156.8MM
352.5MM
142.2MM
96MM

## Slide 55: 结构尺寸图
417MM
533MM
171MM
选配的安装背板尺寸

## Slide 56: 结构展示图片

## Slide 57: 测量模块内部
光源加热器

## Slide 58: 测量模块数据存储器

## Slide 59: 测量模块光路部件

## Slide 60: 水流模块机体

## Slide 61: 流量指示计

## Slide 62: 流量指示计

## Slide 63: 电源通讯模块
高低压电分区设计！保障安全！

## Slide 64
谢谢！
祝身体健康，工作顺利！
问题？

## Slide 65
某品牌
外加除气泡装置
某品牌
玻璃比色瓶清洗装置
某品牌说明书
因为产品没有内置的除气泡装置，靠背压压抑气泡产生。需要外加除气泡装置。但是。对于外加装置到测量瓶之间产生的气泡就没有办法了。
而玻璃测量瓶容易脏污，也需要配备清洗装置。
不但增加了成本，还增加了故障点，以及大量人工的维护量。

## Slide 67
系列复杂的维护过程