## Slide 1: 水中PPCP类物质检测技术探讨
佛山水业
陈锋
2018.09

## Slide 2
PPCP：pharmaceuticals and personal care products,药物和个人护理品
包括：药物、抗生素、护肤品……【图片】
检测方法：SPE+LC/MS/MS
EPA-method_1694 PPCP in water,soil,dediment and bisolids by HPLC-MS-MS

## Slide 3
国内外学者很早就对PPCP类物质进行研究分析
国内外多个区域的河流和水厂都曾经检出过
各区域检出的种类与浓度都各有不同。

## Slide 4
《中国地表水环境中药物和个人护理品的研究进展》
来自《科学通报》2014, 59: 743–751的综述文章【《Pharmaceuticals and personal care products in the aquatic environment in China: A review》 Journal of Hazardous Materials 262 (2013) 189– 211】
中国地表水中检出过158 种 PPCP, 被报道检出次数最多的 20 种
 | 物质名称 | 归类 |  | 物质名称 | 归类 |  | 物质名称 | 归类
1 | 磺胺甲噁唑 | 抗生素 | 8 | 罗红霉素 | 抗生素 | 15 | 17-乙炔雌二醇 | 激素类
2 | 磺胺甲嘧啶 | 抗生素 | 9 | 四环素 | 抗生素 | 16 | 己烯雌酚 | 激素类
3 | 磺胺嘧啶 | 抗生素 | 10 | 土霉素 | 抗生素 | 17 | 吉非罗平 | 降血脂药
4 | 诺氟沙星 | 抗生素 | 11 | 萘普生 | 消炎止痛药 | 18 | 卡马西平 | 抗惊厥药
5 | 氧氟沙星 | 抗生素 | 12 | 双氯芬酸 | 消炎止痛药 | 19 | 吲哚美辛 | 消炎止痛药
6 | 红霉素 | 抗生素 | 13 | 布洛芬 | 消炎止痛药 | 20 | 三氯生 | 杀菌消毒剂
7 | 环丙沙星 | 抗生素 | 14 | 氯贝酸 | 降血脂药 |  |  | 

## Slide 5: PPCP类物质检测重点集中于抗生素物质
南京自来水抗生素事件2014.12
应国光的全国抗生素分布图2015.6 《Comprehensive evaluation of antibiotics emission and fate in the river basins of china: source analysis, multimedia modeling, and linkage to bacterial resistance》. Zhang QQ, Ying GG, Pan CG, et al. Environ Sci Technol. 2015 Jun 2;49(11):6772-82.

## Slide 6: 介绍内容：
1、工作总结
2、技术探讨

## Slide 7: 1：工作总结
建立了90种PPCP类物质的检测方法
对周边饮用水、源水及其他水体进行了普遍性检测
进行了去除研究，包括机理分析等

## Slide 8
编号 | 名称 | 英文名 | 编号 | 名称 | 英文名 | 编号 | 名称 | 英文名
1 | 磺胺二甲嘧啶 | Sulfadimidine | 34 | 三氯生（三氯苯氧氯芬） | Triclosan | 67 | 氟甲砜霉素（氟洛芬、纽弗罗） | Florfenicol（Thiamphenicol）
2 | 多西环素 | Doxycycline | 35 | 磺胺甲恶唑（新诺明） | sulfamethoxazole | 68 | 异佛尔酮 | Isophorone
3 | 阿莫西林 | Amoxicillin | 36 | 萘普生（甲氧萘丙酸） | Naproxen | 69 | 氢溴酸非诺特罗（酚丙喘定） | Fenoterol hydrobromide
4 | 红霉素 | Erythromycin | 37 | 避蚊胺（DEET） | Diethyltoluamid | 70 | 磺胺噻唑 | Sulfathiazole（ST）
5 | 6-氨基青霉烷酸 | 6-Aminopenicillanic Acid | 38 | 四环素 | Tetracycline | 71 | 氯丙那林 | Clorprenaline
6 | 氨苄西林 | Ampicillin | 39 | 阿维菌素 | Abamectin | 72 | 妥布特罗 | Tulobuterol
7 | 奎宁硫酸盐一水合 | quinine hemisulfateSalt monohydrate | 40 | 嗪草酮 | Metribuzin | 73 | 西马特罗 | Cimaterol
8 | 磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | 41 | 异菌脲 | Iprodione | 74 | 马喷特罗盐酸盐 | Mapenterolhydrochloride
9 | β-雌二醇 | β-Estradiol (E2) | 42 | 氯霉素 | Chloramphenicol | 75 | 螺旋霉素 | Spiramycin
10 | 雌酮 | Estrone (E1) | 43 | 磺胺吡啶 | Sulfapyridine | 76 | 林可霉素盐酸盐水合物 | Lincomycin hydrochloride
11 | 炔雌醇 | 17α- Ethynylestradiol (EE2) | 44 | 氟乐灵 | Trifluralin | 77 | 罗硝唑 | ronidazole
12 | 诺氟沙星 | Norfloxacin | 45 | 氧氟沙星 | Ofloxacin | 78 | 奥硝唑 | ornidazole
13 | 碘普罗胺 | Iopromide | 46 | 盐酸克伦特罗（瘦肉精） | Clenbuterol | 79 | 甲硝唑 | metronidazole
14 | 土霉素 | Oxytetracycline | 47 | 腈菌唑 | Myclobutanil | 80 | 磺胺甲噻二唑 | Sulfamethizol
15 | 青霉素G钠盐 | Penicillin G | 48 | 二甲硝咪唑 | Dimetridazole | 81 | 磺胺二甲氧哒嗪 | sulfadimethoxine
16 | 青霉素V钾盐 | Penicillin V | 49 | 特布他林半硫酸盐 | Terbutaline sulfate | 82 | 金霉素盐酸盐 | Chlorotetracycline hydrochloride
17 | 四环素盐酸盐 | Tetracycline | 50 | 吲哚美辛 | Indomethacine | 83 | 磺胺对甲氧嘧啶 | sulfameter
18 | 双氯酚酸钠 | Diclofenac sodium salt | 51 | 磺胺辛 | Sulfadoxine | 84 | 磺胺间甲氧嘧啶 | sulfamonomethoxine
19 | 三氯碳酰替苯胺 | 3,4,-Trichlorocarbanilide | 52 | 萘啶酸 | Nalidixic acid | 85 | 磺胺甲氧哒嗪 | sulfamethoxypyridazine
20 | 罗红霉素（罗力得） | Roxithromycin | 53 | 恩诺沙星 | Enrofloxacin | 86 | 吉他霉素 | leucomycin
21 | 阿替洛尔（氨酰心安） | Atenolol | 54 | 磺胺氯哒嗪 | Sulfachloropyridazine | 87 | 磺胺醋酰 | sulfacetamide
22 | 克拉霉素 | Clarithromycin | 55 | 磺胺喹恶啉 | Sulfaquinoxaline | 88 | 布洛芬 | Ibuprofen
23 | 吉非罗齐 | Gemfibrozil | 56 | 扑米酮 | Primidone | 89 | 齐帕特罗 | Zilpaterol
24 | 美托洛尔 | rac Metoprolol | 57 | 沙丁胺醇半硫酸盐 | Salbutamol Sulfate（Albuterolsulfate） | 90 | 喷布洛尔（喷布特罗） | Penbutolol
25 | 氟甲喹 | Flumequine | 58 | 氯贝酸 | 2-(4-ChLorophenoxy)-2-methylpropionic | 91 | 马布特罗 | MABUTEROL
26 | 盐酸普萘洛尔 | rac propranololHydrochloride | 59 | 磺胺二甲恶唑 | Sulfamoxol | 92 | 碘海醇 | iohexol
27 | 磺胺甲基嘧啶 | Sulfamerazine | 60 | 磺胺二甲异恶唑 | Sulfisoxazole(SulfafurazoleSIZ) | 93 | 文拉法辛 | Venlafaxine
28 | 咖啡因 | Caffeine | 61 | 磺胺胍一水合物 | Sulfaguanidinemonohydrate | 94 | 泰乐菌素 | Tylosin
29 | 甲氧苄氨嘧啶 | Trimethoprim | 62 | 磺胺苯吡唑 | Sulfaphenazole(Sulfaphenazolum SPP) | 95 | 西咪替丁 | Cimetidine
30 | 磷酸脒基脲 | Guanylirea Phosphate | 63 | (S)-(-)舒必利 | (S)-(-) -Sulpiride | 96 | 法莫替丁 | famoxal
31 | 环丙沙星盐酸一水合 | Ciprofloxacin | 64 | 莱克多巴胺盐酸盐 | Ractopamine hydrochloride | 97 | 二甲双胍 | Glucophage
32 | 对乙酰氨基酚（扑热息痛） | Acetaminophen | 65 | 甲砜霉素 | Thiamphenicol |  |  | 
33 | 双酚A | Bisphenol A | 66 | 三氯蔗糖 | Sucralose |  |  | 

## Slide 9: 1：工作总结
对周边水体的检测结果：
检出过数种PPCP物质，浓度范围为：0-50 ng/L。
甲氧苄氨嘧啶 | 磺胺二甲嘧啶
0-50 | 0-20
咖啡因 | 磺胺甲恶唑（新诺明）
0-50 | 0-20

## Slide 10: 1：工作总结
去除研究工作：
去除效率研究：UV/Cl/臭氧/生物吸附
去除机理研究：卡马西平，对乙酰氨基酚

## Slide 11: 1：工作总结

## Slide 12: 2：细节探讨
预处理（固相萃取）方法优化
仪器方法建立 SPE+LC/MS/MS
有问题，找厂家

## Slide 13: 2：细节探讨
固相萃取方法
基本过程：活化--吸附（低流速）---洗脱----干燥-----定容
甲醇--1L（6ml/min）---（甲醇+酸化甲醇+乙酸乙酯）----氮吹-----1ml（95:5）
萃取小柱：HLB、StrataX、PLS-2、C18
全自动固相萃取仪：重现性比手动的好
此类物质检测耗时耗力，不要为了“效率”而降低检测质量。
低流速可得到更好的回收率，更有利于低分子量物质的富集。

## Slide 14: 2：细节探讨
固相萃取方法优化
加标：
溶解于5ml提交的甲醇后加入水中，不要直接加
自动定体积吸附的仪器，需配制比萃取体积更多的加标也
洗脱：
多种溶剂混合洗脱
低流速
如果过夜萃取，最好使用低流速氮气包含洗脱液。

## Slide 15: 2：细节探讨
上机前，萃取液必须先过滤膜。

## Slide 16: 2：细节探讨
仪器检测方法建立：液相参数
分小组检测：种类多，性质各异，较难一次性测完
分组缩短时间，避免>15min/组
液相：梯度（水相95%----0----95%）：分离度高，分开杂质
分析柱：快速，C18，PFP
EPA-method_1694 PPCP in water,soil,dediment and bisolids by HPLC-MS-MS

## Slide 17: 2：细节探讨
仪器方法建立：质谱参数
质谱参数：来源众多（EPA，Waters，Agilent……），各有差异，参数众多。需用自己仪器验证/重建参数。
建议：仪器自带优化软件自动创建方法

## Slide 18: 2：细节探讨
仪器方法建立：质谱参数
建议：仪器自带优化软件自动创建方法
前提：有准确的标准物质（CAS），仪器正常（Tune），优化软件（Optimizier），不接柱（快）/接柱（响应高），重复运行1-2次。

## Slide 19: 2：细节探讨
仪器方法建立：方法与图谱

## Slide 20
谢谢！